Technické podmínky skupiny GORILLA CRASH

1.  Pořadatel zaručuje, že sál či prostor, ve kterém je vystoupení pořádáno, bude ozvučen kvalitním

zvukovým aparátem s dostatečným výkonem pro daný prostor.

Minimálně 2 pásma, výkon adekvátní parametrům místa konání koncertu,

minimálně však 20W na jednoho posluchače.
     Postavení (zavěšení) repro soustavy způsobem, který odpovídá jejich vyzařovacímu úhlu

(tedy NE primárně tak, aby na to lidi nedosáhli, nebo aby si na to nestavěli pivo atd.)

Pokud je v systému zařazen koncový limiter, žádáme o možnost konzultace

a případně změny jeho nastavení.

DŮLEŽITÉ!!!
     Žádná část PA systému a pódiové aparatury NESMÍ být odpojena od ochranného zemnění!!!

2.  Pořadatel zajistí též kvalitní odposlechovou aparaturu a osvětlení.

Dbejte prosím na osvětlení všech pěti umělců na pódiu. Děkujeme...

INPUT LIST:

HLAVNÍ ZPĚV (vlastní):

1x stojan + hand mic.  – Neumann KK 205, EM 300 G3-C-X SENNHEISER, SKM 2000 NI-CW-X (XLR)

1x in-ear (XLR)

KYTARY, BASA, ZPĚVY:

3x stojan + mic. zpěv – SM 58 SHURE (nutné !)

2x stojan + mic. kytara – Shure SM57, Sennheiser e906

1x stojan + mic. bass – 52 SHURE (nebo jiný adekvátní)

1x line XLR/JACK/D.I.BOX bass

MIC. DRUMS:

1x Snare mic. – Top mic. SM57 SHURE

1x Snare mic. – Bottom mic. SM57 SHURE

1x Hihat mic. – kond.

1x Tom mic. – Sennheiser MD421, Shure SM57, Audix D2, Beyerdynamic TG D57c

1x Floor Tom mic. – Sennheiser MD421, Shure SM57, Audix D2, Beyerdynamic TG D57c

1x Kick drum mic. – Audix D6, AKG D112, 52 SHURE (nebo jiný adekvátní)

2x Over head mic. – L – kond., P – kond.

JINÉ:

1x line JACK 3,5 mono/stereo k Roland loop/drum station

5x monitor odposlechový – 4 cesty

10x napájení 230V

MONITORY:

- minimálně 4 dvoupásmové monitory ve čtyřech odposlechových cestách, každý minimálně 250W RMS

(pokud je to možné, tak pro zpěv a oba kytaristy po dvou monitorech)

Viz přiložený Stage plán...

3.   Pořadatel zajistí stabilní pódium o minimálních  rozměrech 4 x 8m + praktikábl pod bicí soupravu o

minimálních rozměrech 2x2,5m.

4.   Pořadatel zajistí  ochranu skupiny během vystoupení tak, aby neukáznění diváci nenarušovali

průběh koncertu.

5.   Pořadatel zajistí 1 uzamykatelnou a vytápěnou šatnu včetně sociálního zařízení a zrcadla.

6.   Pořadatel zajistí 2 parkovací místa pro osobní automobil a dodávku.

7.   V případě nejasností nebo změn volejte na telefon agentury – Michal Chramosta - 777 250 299.

Stage plán - GORILLA CRASH

.....................................................................

razítko a podpis pořadatele